ПРОЕКТ

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	5

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения	6

2.2. Основные показатели системы водоснабжения	10

2.3. Основные показатели системы водоотведения	13

2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения	15

2.5. Основные показатели системы газоснабжения 	19

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО	20

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения	21

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры 	22

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	22

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	23

3.1. Перспективы развития муниципального образования	23

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	27

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	31

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	31

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	34

4.3. Целевые показатели потребления населением Усть-Лабинского городского поселения каждого вида коммунального ресурса 	41

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	42

6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	50

7.  Управление программой	51

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.  и на перспективу до 2041 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития городского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 15.09.2011 г. № 9 (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Градостроительный кодекс Краснодарского края. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ. Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ. Программа социально-экономического развития муниципального образования Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Программа социально-экономического развития Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края |
| Заказчик Программы | Администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края, ООО «Проектный институт территориального планирования» |
| Исполнители Программы: | Администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса: организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-; - газо- и теплоснабжения; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО) |
| Цель Программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; повышение качества и надежности производимых для потребителей (оказываемых) услуг; улучшение экологической ситуации на территории города; оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Усть-Лабинского городского поселения; повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории Усть-Лабинского городского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; показатели надежности и качества поставляемых коммунальных ресурсов; показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года) : 1 этап (10 лет) с 2013 г. до 2022 г. 2 этап (10 лет) с 2023 до 2032 г. С описанием общего направления развития (перспективы) до 2041 года |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования составляет в ценах 2012 г. 2 909 607 тыс.руб., в т.ч.: - 2013 г.: 407 345 тыс.руб., - 2014 г.: 378 249 тыс.руб., - 2015 г.: 349 153 тыс.руб., - 2016 г.: 320 057 тыс.руб., - 2017 г.: 296 780 тыс.руб., - 2018 г.: 285 141 тыс.руб., - 2019 г.: 261 865 тыс.руб., - 2020 г.: 232 769 тыс.руб., - 2021 г.: 203 672 тыс.руб., - 2022 г.: 174 576 тыс.руб. Объем финансирования с учетом инфляционных процессов составит 3 688 634 тыс.руб., в т.ч.: - 2013 г.: 433 415 тыс.руб., - 2014 г.: 425 796 тыс.руб., - 2015 г.: 412 700 тыс.руб., - 2016 г.: 395 711 тыс.руб., - 2017 г.: 382 347 тыс.руб., - 2018 г.: 381 308 тыс.руб., - 2019 г.: 362 431 тыс.руб., - 2020 г.: 331 835 тыс.руб., - 2021 г.: 299 061 тыс.руб., - 2022 г.: 264 030 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ -заемные средства, - средства фондов ( в т.ч. пенсионных), -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Усть-Лабинского городского поселения обеспечены коммунальными услугами: централизованными теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением), холодным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, газоснабжением и сбором и утилизацией твёрдых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ЗАО, ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица2.1: Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «Кубаньэнерго», муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго»; ООО «Усть-Лабинскгазстрой»; ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»; ЗАО «Флорентина»; ФБУ ИК №3 ФСИН России по КК | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ОАО «Водопроаод» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | ОАО «ОСК» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Газоснабжение | ОАО «Краснодаркрайгаз» | ОАО «Краснодаркрайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | ООО «Армада» | ООО «Армада» | Прямые договора | Прямые договора |

Усть-Лабинское городское поселение входит в состав муниципального образования Усть-Лабинский район и наделено статусом муниципального образования.

Г. Усть-Лабинск (административный центр) и х. Октябрьский  являются населенными пунктами в составе муниципального образования Усть-Лабинского городского поселения.

## 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Усть-Лабинский район. Котельные и тепловые сети Усть-Лабинского городского поселения обслуживаются ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго». Основным видом топлива на котельных является газ. Схема теплоснабжения закрытая.

Таблица 2.1.1. Система теплоснабжения Усть-Лабинского городского поселения характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность котельных | 47,56 | Гкал/ч | 48,16 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 21 | шт | 32 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 22,26 | Гкал/ч | 43,27 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 46,80 | % | 89,85 | % |
| Общая протяженность сетей | 23,83 | км | 28,25 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 23,83 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 41969,22 | Гкал/год | 82657,02 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 82657,02 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 935,57 | Гкал/год | 1842,57 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 6197,54 | Гкал/год | 4308,92 | Гкал/год |
| относительно выработки | 14,77 | % | 5,21 | % |
| относительно отпуска | 17,79 | % | 5,63 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 41,03 | тыс. Гкал/год | 80,81 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 35,27 | тыс. Гкал/год | 60,70 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 5,76 | тыс. Гкал/год | 20,12 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 8,08 | тыс. Гкал/год | 8,08 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 6,20 | тыс. Гкал/год | 4,31 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 14,77 | % | 5,33 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 41,03 | тыс. Гкал/год | 80,81 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 34836,11 | тыс. Гкал/год | 76,51 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 3,67 | м3/Гкал | 2,03 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 3,98 | м3/Гкал | 2,20 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 51,76 | кВт*ч/Гкал | 21,93 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 55,94 | кВт*ч/Гкал | 23,70 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 170,04 | кгут/Гкал | 158,73 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 183,71 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 171,49 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 158,73 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 7,14 | тыс. тут | 13,12 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 154,10 | тыс.м3 | 168,13 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 2172,23 | МВт | 1812,90 | МВт |

В Усть-Лабинском городском поселении нет дефицита по зонам действия источника теплоснабжения.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Усть-Лабинском городском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Усть-Лабинском городском поселении соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Усть-Лабинского городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на отопление

Таблица №2.1.2. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| Тариф ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго» | за 1 Гкал, с НДС | 2479,00 | 2479,00 | 2627,74 / 2728,20 | 2728,20 / 2752,03 |
| Тариф ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | за 1 Гкал, с НДС | 2166,74 | 2166,74 | 2166,74 / 2166,74 | 2166,74 / 2402,40 |
| Тариф ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | за 1 Гкал, с НДС | 1488,79 | 1488,79 | 1544,82 / 1628,45 | 1628,45 / 1778,47 |
| Тариф ЗАО «Усть-Лабинский эфирномаслоэкста-кционный комбинат «Флорентина» | за 1 Гкал, с НДС | 998,48 | 998,48 | 1058,39 / 1098,56 | 1098,56 / 1181,06 |
| Тариф ФБУ ИК-3 ГУ ФСИН России по КК | за 1 Гкал, с НДС | 2517,01 | 2517,01 | 2666,21 / 2666,93 | 2666,93 / 2933,72 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №31/2010-т от 30.11.10; № 29/2010-т от 26.11.10 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №43/2011-т от 30.11.11; №29/2010-т от 26.11.10; №48/2011-т от 09.12.11; №47/2011-т от 07.12.11 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №43/2011-т от 30.11.11; №29/2010-т от 26.11.10; №48/2011-т от 09.12.11; №47/2011-т от 07.12.11 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №44/2012-т от 30.11.2012; №53/2012-т от 19.12.2012 г. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Таблица №2.1.3. Тарифы для населения за потребляемые услуги по горячему водоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |
| Тариф ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго» | за 1 Гкал, с НДС | 2799,15 | 2799,15 | 2627,74 / 2728,20 | 2728,20 / 2752,03 |
| Тариф ООО «Усть-Лабинскгазстрой» | за 1 Гкал, с НДС | 2459,03 | 2459,03 | 2459,03 / 2459,03 | 2459,03 / 2402,40 |
| Тариф ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | за 1 Гкал, с НДС | 1457,38 | 1457,38 | 1544,82 / 1628,45 | 1628,45 / 1778,47 |
| Тариф ЗАО «Усть-Лабинский эфирномаслоэкста-кционный комбинат «Флорентина» | за 1 Гкал, с НДС | 998,48 | 998,48 | 1058,39 / 1098,56 | 1098,56 / 1181,06 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №31/2010-т от 30.11.10; № 29/2010-т от 26.11.10 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №43/2011-т от 30.11.11; №29/2010-т от 26.11.10; №48/2011-т от 09.12.11 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №43/2011-т от 30.11.11; №29/2010-т от 26.11.10; №48/2011-т от 09.12.11 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №44/2012-т от 30.11.2012; №53/2012-т от 19.12.2012 г. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Технические и технологические проблемы в системе:

- неоптимальная доля использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного теплотехнического оборудования источников и тепловых сетей, значительная доля оборудования и теплотрасс выработала нормативный срок службы;

- котельное оборудование имеет большую степень износа. Средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому, при достижении которого резко возрастает возможность возникновения аварий;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям;

- большой процент износа сетей теплоснабжения.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

ОАО «Водопровод», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций города Усть-Лабинска. а также хутора Октябрьский.

Таблица №2.2.1. Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | м3/сут | 6982,0 |
| Потери при подъеме | м3/сут | 0 |
| Получено воды со стороны |  | 1973,0 |
| Подача в сеть | м3/сут | 8955,0 |
| Реализация воды | м3/сут | 5534,0 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | м3/сут | 3421,0 |
| Количество водозаборов | ед. | 1 |
| Общая протяженность сетей | км | 153,54 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети | - | 0,03 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 21 |
| Количество резервуаров | ед. | 2 |
| Количество водонапорных башен | ед. | - |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 38,4 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 119 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| население | % | 94,2 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 10 |

Основными источниками являются водоносные комплексы верхнеплиоценовых, куяльницких и киммерийских отложений. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В г. Усть-Лабинск головные водозаборные сооружения расположены на территории Восточного водозабора по ул. Пролетарской и состоят из 20 артезианских скважин. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

Для водоснабжения западной части города вода закупается в ЗАО «Сахарный завод «Свобода», водозаборные сооружения которого находятся западнее г. Усть-Лабинска.

Население хутора Октябрьский снабжается водой от артезианской скважины № 6435 (год ввода-1982)с дебитом 18м3/час. На хуторе имеется водонапорная башня Рожновского емкостью 25м3.

Существующие сети проложены по поселку тупиковые из труб Ø50-100мм разных материалов: сталь, асбестоцемент.

Обслуживанием водопроводных сетей хутора Октябрьский  занимается ОАО «Агрообъединение Кубань».

Протяженность водопроводных сетей в г. Усть-Лабинске составляет 153,54 км. Существующие водопроводные сети выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 300 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1958 по 2010 гг. Износ водопроводных сетей составляет 80%.

Основная часть водопроводных сетей, более  80%,  проложены с 1967 по 1982 годы, в связи этим износ водопроводных сетей г.Усть-Лабинска составляет 80%.

Несмотря на обеспеченность МО Усть-Лабинское ГП ресурсами подземных вод, как в настоящее время, так и на перспективу, дефицит питьевой воды в городе сохраняется. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем износа систем водоснабжения.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению г. Усть-Лабинска  является изношенность водопроводных сетей и водопроводной арматуры, недостаток промывочных узлов. В городском поселении часть сетей имеют износ 90%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Применение стальных труб (68,37%) также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды.  Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери 38%.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Тарифы для населения за водоснабжение

Таблица №2.2.2. Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

Все сети хозяйственно-бытовой канализации, четыре канализационных насосных станции и очистные сооружения находятся в хозяйственном ведении ОАО «Очистные сооружения канализации» г. Усть-Лабинска.

Очистные сооружения г. Усть-Лабинска – это комплекс механической и биологической очистки сточных вод. Очистные сооружения предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод были построены в 1979 году. Проектная производительность – 6,80 тыс. м³/сутки.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.

Протяженность сетей в г. Усть-Лабинске составляет 32,01 км, в том числе самотечных 24,51 км, напорных 7,5 км.

Материал труб различный, присутствуют: чугун, ж/бетон, керамика, асбестоцемент и сталь.

Глубина заложения трубопроводов различная, от 1,0 м до 4 м; диаметры трубопроводов колеблются от 100 мм до 700 мм.

Канализационные сети в городе проложены с 1979 года. Значительная часть канализационных сетей имеет износ более 82%.

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

В системе канализования г. Усть-Лабинска для наименьшего заглубления трубопроводов на сети канализации предусмотрены насосные станции.

По территории города рассредоточено 5 канализационных насосных станций. Насосные станции находятся в неудовлетворительном состоянии, оборудование требует модернизации, либо замены.

В настоящий момент сети и оборудование объектов водоотведения практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют реконструкции и модернизации. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы канализации г. Усть-Лабинска показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности трубопроводов.

Таблица №2.3.1. Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

## 2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией МО Усть-Лабинского городского поселения является Филиал ОАО «Кубаньэнерго» «Усть-Лабинские электрические сети».

Электроснабжение Муниципального образования Усть-Лабинское ГП осуществляется от подстанций: ПС35/10кВ «АГНКС»; ПС35/10кВ «Сельхозтехника»; ПС35/10кВ «Усть-Лабинская2», ЦРП «РПУ».  Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Характеристики существующих источников электроснабжения

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребите-ли (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10кВ «Усть-Лабинская2» | 6,3 МВА | г.Усть-Лабинск | 1965 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 35/10 кВ «АГНКС» | 4,0 МВА | г.Усть-Лабинск | 1965 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 35/10 кВ «Сельхозтехника» | 6,3 МВА | г.Усть-Лабинск | 1965 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЦРП «РПУ» | 2,0 МВА | г.Усть-Лабинск | 1965 | ОАО «Кубаньэнерго» |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Усть-Лабинское городское поселение:

Таблица 2.4.2. Показатели системы электроснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МО Усть-Лабинское городское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 3 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 1 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 24 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА |  |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | - |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 26 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 5223 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 0,11 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 0,085 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 26 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. |  |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А |  |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. |  |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. |  |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. |  |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % |  |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 10кВ: 65,62 0,4кВ:12,24 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км |  |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км |  |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км |  |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км |  |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км |  |
| 16 | Количество опор |  | 10кВ: 1035 0,4кВ:250 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 10кВ: - 0,4кВ:10 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 10кВ:1035 0,4кВ:240 |
| 16.3. | металлические |  |  |

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ, 0,4 кВ.

В муниципальном образовании Усть-Лабинское городское поселениие в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 24 КТП, ЗТП, в которых установлено 26 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 5223кВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет –28шт. (100%), в том числе 28 шт. (100 %) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 62 %.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	тупиковые;

-	проходные;

-	ответвительные;

- 	радиальные.

В настоящее время в муниципальном образовании Керпильского сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающим организациям;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Надежность электроснабжения в Усть-Лабинском городском поселении соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в Усть-Лабинском городском поселении по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Усть-Лабинском городском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Усть-Лабинского городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию

Таблица №2.4.3. Тарифы для населения за электроснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 3,06 | 3,06 | 3,23 | 3,23 / 3,62 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30.06.2012 г. | 01.07.2012 - 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013 31.12.2013 г. |

Технические и технологические проблемы в системе:

Значительное увеличение потребления электроэнергии Усть-Лабинского городского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок Усть-Лабинского городского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

По существующему положению населенные пункты газифицированы.

Газоснабжение населенного пункта осуществляется от ГРС «Усть-Лабинская».

Существующая  потребность в газе по Усть-Лабинскому ГП составляет:

- 37488 м3/ч  или   73353,9  тыс. м3/ч,

в том числе:

- на  нужды населения – 34167 м3/ч  или   67109,6  тыс. м3/год;

- на нужды котельных –  3321 м3/ч  или   6244,3  тыс. м3/год.

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Усть-Лабинском  городском поселении являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Рассматривая систему газоснабжения Усть-Лабинского городского поселения нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Усть-Лабинского городского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива.

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения.

К технологическим проблемам относятся:

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

-  не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Тарифы для населения за газоснабжение

Таблица №2.5.1. Тарифы для населения за газоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Тариф | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011-31.03.2011 / 01.04.2011-31.12.2011 | 01.01.2012-30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

Санитарную очистку территории Усть-Лабинского городского поселения осуществляют 3 специализированных предприятия: ООО «Армада», МБУ «Город», ООО «МАН».

Организованный сбор ТБО на территории Усть-Лабинского городского поселения осуществляется контейнерным методом и позвонковым методом.

Вывоз и размещение отходов, образующихся в результате деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (предприятий и организаций), осуществляется на основании договоров со специализированным предприятием, либо собственными силами.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Усть-Лабинского поселения не осуществляется. На балансе специализированных предприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО производится по разовым заявкам.

Незначительное количество предприятий и организаций вывозят отходы самостоятельно.

Вывоз мусора из населенных пунктов городского поселения осуществляется транспортом ООО «Армада», МБУ «Город», ООО «МАН». Действующая санкционированная свалка ТБО расположена 8 км восточнее г.Усть-Лабинска. Площадь свалки составляет 8,1 га. Санитарно-защитная зона 1000 м выдерживается.

В настоящее время на территории Усть-Лабинского городского поселения система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (вторсырья) отсутствует. Предприятий по приему вторичных материальных ресурсов на территории Усть-Лабинского городского поселения нет.

В г.Усть-Лабинске имеются очистные канализационные сооружения пропускной способностью 6000 м³/сут, расположенные на юго-западной окраине поселения.

В х.Октябрьский централизованная система канализации отсутствует.

В жилых не канализованных районах городского поселения ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Сбор жидких отходов от жилищного фонда, предприятий, организаций осуществляется в канализационную сеть с последующей очисткой на очистных сооружениях.

Вывоз жидких отходов производится специализированными предприятиями на договорной основе по разовым заявкам ассенизационным вакуумным транспортом.

Заключение договора на вывоз жидких отходов для всех юридических и физических лиц, использующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным.

Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО

По информации, доступной на сайте РЭК (http://www.rek23.ru/tariffs/tbo/), тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО в поселении не принимались.

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

-    для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края № 7/2011-э от 06.05.2011 г.;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края № 16/2011-э от 08.06.2011 г.

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Усть-Лабинского городского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Усть-Лабинском городском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Усть-Лабинского городского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Усть-Лабинского городского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго», ООО «Усть-Лабинскгазстрой», ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз», ЗАО «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина», предоставляющее услуги по теплоснабжению, предусматривает энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных на использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, переход на автономное теплоснабжение.

ОАО «Водопровод», ОАО «Агрообъединение «Кубань», ЗАО «Сахарный завод «Свобода», ЗАО «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина», ОАО «РЖД», ОАО «Славянка» филиал «Краснодарский», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития муниципального образования

Перспективы развития Усть-Лабинского городского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

Хозяйственный комплекс района характеризуется высоким уровнем аграрной специализации с развитыми промышленными и транспортными функциями.

Само городское поселение в территориальной структуре экономики района занимает центральное место, концентрируя на своей территории основной промышленно-производственный потенциал всего района.

Ведущее звено экономики  городского поселения – промышленность. В промышленном комплексе задействовано более 100 предприятий и организаций различных форм собственности,  11 из которых отнесены к кругу крупных хозяйствующих субъектов.

Основными промышленными направлениями являются пищевое производство (масложировое, мясомолочное, сахарное, хлебопекарное, мукомольно-крупяное, комбикормовое), производство машин и оборудования, производство строительных материалов.

Важнейшей градообразующей отраслью является пищевая промышленность, удельный вес которой в структуре промышленного производства поселения-80,0%.

Крупнейшие представители отрасли:

ЗАО «Флорентина» (Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат) - крупное предприятие по переработке масличных видов сельскохозяйственных культур, единственное предприятие в России по переработке кориандра и производству эфирного масла.

ЗАО «Сахарный завод «Свобода»  является одним из стабильно работающих сахарных заводов Краснодарского края, по выработке белого сахара  входит в пятерку лучших на Кубани.

ООО «Русь» (хлебокомбинат) – крупнейшее в районе предприятие по выпуску хлебобулочных изделий.

ОАО «Молочный комбинат «Надежда» производит более 40 наименований молочной продукции. Особое место в производстве занимает сухое обезжиренное молоко.

В промышленный комплекс города также входит  предприятие машиностроительной отрасли ЗАО «Усть-Лабинский опытный ремонтно-механический завод», который изначально был создан для обеспечения потребностей сахарных заводов Краснодарского края в запчастях, а также для изготовления некоторых видов оборудования.

Особое место в экономике поселения и района занимает предприятие Группа компаний «Подшипник», работающее на рынке подшипников, инструмента, РТИ, запасных частей к сельхозтехнике и автомобилям с 1996 года.

В аграрном комплексе Усть-Лабинского городского поселения производится десятая часть сельскохозяйственной продукции района (в стоимостном эквиваленте). Как и в целом по району, основной отраслью специализации является растениеводство с развитым  зерновым хозяйством,   сочетающимся с производством технических культур.

В животноводстве поселения выделяется мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, а также редкая в настоящее время отрасль животноводства – коневодство.

На территории г.Усть-Лабинска зарегистрировано ОАО «Агрообъединение «Кубань», образованное в 2007 году в результате слияния 7 акционерных обществ Усть-Лабинского района и являющееся дивизионом (подразделением) холдинга сельхозпредприятий ООО «Управляющая компания АгроХолдинг «Кубань».

В составе агрообъединения 13 молочно-товарных и 6 свиноводческих ферм, более 60 тысяч гектаров пашни. Численность персонала агрообъединения более 3 тысяч человек.

Одно из предприятий, входящих в состав агрообъединения - ОАО «Племзавод «Кубань» - расположено на территории Усть-Лабинского городского поселения. Основной вид деятельности: выращивание сельскохозяйственных культур и производство продукции животноводства. Предприятие занимается разведением скота племенных пород. На конеферме племзавода содержится 120 лошадей редких пород.

Таким образом, Усть-Лабинское городское поселение характеризуется наличием относительно высокого промышленного потенциала: мощности по переработке сельхозпродукции достаточны для обеспечения населения города и района основными продуктами питания.

В основу экономического и градостроительного развития Усть-Лабинского городского поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории, адекватно имеющемуся потенциалу.

Промышленное производство остается в перспективном периоде определяющим фактором организации территории, как за счет сохранения традиционных промышленных производств путем расширения, реконструкции и технической модернизации, так и нового строительства промышленных объектов на новых площадках.

В число производственных объектов, планируемых к размещению на территории города, войдут 5 заводов по производству строительных материалов, 4 завода пищевой промышленности: мясо, молоко, сахар, соя. В настоящий момент на территории промышленной зоны созданы две специализированные зоны: пищевой и строительной промышленности.

С целью развития торгово-сервисной инфраструктуры поселения и района планируется создание в г.Усть-Лабинске комплекса по продажам и техническому обслуживанию коммерческой техники «Спецавтоград» и Выставочного Центра (ВЦ).

Организация ВЦ будет способствовать решению задачи  улучшения бизнес-среды в городе и районе, создаст дополнительный стимул развития экономики. Предварительная специализация - строительные технологии, материалы, оборудование; агробизнес - сырье, технологии, продукция.

Переход на новую траекторию развития невозможен без соответствующего кадрового обеспечения.

Проект Skills City предполагает создание на территории города комплекса ССУЗов, включающего в себя строительство современной образовательной инфраструктуры, общежития для студентов, жилья для преподавателей, а также организацию учебного процесса соответствующего мировым стандартам качества.

Профильными направлениями Skills City будут являться агропромышленный комплекс и биотехнологии, строительство, туризм и сфера обслуживания, медицина.

Реализация стратегического плана развития Усть-Лабинского городского поселения  позволит:

- привлечь инвестиции в развитие реального сектора экономики города;

-позиционировать территорию муниципального образования как один из центров промышленного развития Краснодарского края;

- диверсифицировать структуру экономики Усть-Лабинского района, одной из приоритетных отраслей которой станет промышленность строительных материалов;

- увеличить налоговые поступления во все уровни бюджетов;

- за счёт создания новых рабочих мест максимально использовать резерв  трудовых ресурсов района;

- сохранить трудовой потенциал района, уменьшить отток квалифицированных кадров;

- повысить уровень образования и квалификации населения;

- обеспечить рост строительства жилья, новых объектов обслуживания, развитие транспортной и инженерной инфраструктур, рост предпринимательской  деятельности и др.

В растениеводстве поселения в перспективе приоритеты отдаются производству технических культур и, прежде всего, выращивание сахарной свеклы, на втором месте - зерновое хозяйство.

Главными итогами развития экономики поселения должны стать увеличение рабочих мест, повышение доходов как бюджета, так и населения Усть-Лабинского городского поселения. Данный раздел будет дополнен и доработан с учетом перспективы после  разработки  генерального плана на период до 2041 года.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения поселения, притока инвестиций в экономику муниципалитета, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

В Усть-Лабинском городском поселении предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

В связи с экономическим развитием Усть-Лабинского городского поселения будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

- обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

Таблица № 3.1.1. Перспективы развития Усть-Лабинского городского поселения

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 44683 | 45127 | 45570 | 47345 | 49509 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 25984 | 26242 | 26500 | 27532 | 28791 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 1093,4 | 1104,8 | 1116,1 | 1161,4 | 1216,0 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 18,2 | 18,2 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 24,47 | 24,48 | 24,49 | 24,53 | 24,56 |

Количественные значения перспективных показателей развития Усть-Лабинского городского поселения обосновываются в разделе 1.2., 1.3., 1.4. «Прогноз численности и состава населения, прогноз развития промышленности, прогноз развития застройки муниципального образования» Обосновывающих материалов.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Усть-Лабинского городского поселения, «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Усть-Лабинский район до 2020 года», «Программы повышения энергетической эффективности на территории Усть-Лабинского района на 2011-2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица № 3.2.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 132346 | 134337 | 136328 | 138319 | 140310 | 142301 | 144292 | 146283 | 148274 | 150265 | 161377 | 163487 | 165597 | 167708 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт. ч | 94533 | 95955 | 97377 | 98799 | 100221 | 101643 | 103065 | 104488 | 105910 | 107332 | 115269 | 116777 | 118284 | 119791 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 37813 | 38382 | 38951 | 39520 | 40088 | 40657 | 41226 | 41795 | 42364 | 42933 | 46108 | 46711 | 47314 | 47917 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2011 г.) | % | 97,1 | 98,5 | 100,0 | 101,5 | 102,9 | 104,4 | 105,8 | 107,3 | 108,8 | 110,2 | 118,4 | 119,9 | 121,5 | 123,0 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 42,81 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | 42,92 | 47,44 | 49,92 | 51,47 | 56,48 | 61,49 | 66,51 | 71,52 | 76,23 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,32 | 24,67 | 25,96 | 26,76 | 29,37 | 31,98 | 34,58 | 37,19 | 39,64 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 41,97 | 41,97 | 41,97 | 41,97 | 41,97 | 42,08 | 46,51 | 48,94 | 50,46 | 55,38 | 60,29 | 65,20 | 70,11 | 74,74 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,87 | 40,01 | 41,71 | 42,78 | 46,03 | 49,29 | 52,55 | 55,81 | 59,07 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,21 | 6,50 | 7,23 | 7,69 | 9,34 | 10,99 | 12,65 | 14,30 | 15,96 |
| в т. ч. |
| Всего теплоэнергии для населения | тыс. Гкал | 22,81 | 22,81 | 22,81 | 22,81 | 22,81 | 22,87 | 25,36 | 26,72 | 27,58 | 30,36 | 33,14 | 35,92 | 38,70 | 41,48 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,56 | 21,23 | 22,13 | 22,69 | 24,42 | 26,15 | 27,88 | 29,61 | 31,34 |
| горячее водоснабжение для населения | тыс. Гкал | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,31 | 4,13 | 4,60 | 4,89 | 5,94 | 6,99 | 8,04 | 9,10 | 10,15 |
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,21 | 21,15 | 22,21 | 22,88 | 25,01 | 27,15 | 29,28 | 31,41 | 33,25 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,31 | 18,79 | 19,58 | 20,08 | 21,61 | 23,14 | 24,67 | 26,20 | 27,73 |
| горячее водоснабжение |  | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,90 | 2,37 | 2,63 | 2,80 | 3,40 | 4,00 | 4,61 | 5,21 | 5,81 |
| Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к факту 2011 г.) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 110,8 | 116,6 | 120,2 | 131,9 | 143,6 | 155,4 | 167,1 | 178,1 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 1847,8 | 1892,2 | 1936,6 | 1981,0 | 2025,4 | 2269,5 | 2513,7 | 2757,8 | 3002,0 | 3246,1 | 3490,3 | 3734,4 | 3978,5 | 4244,9 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 1563,9 | 1591,7 | 1619,4 | 1647,1 | 1674,8 | 1827,2 | 1979,6 | 2132,1 | 2284,5 | 2436,9 | 2589,3 | 2741,7 | 2894,2 | 3060,4 |
| предприятия | тыс. м3 | 283,9 | 300,5 | 317,2 | 333,9 | 350,6 | 442,3 | 534,0 | 625,8 | 717,5 | 809,2 | 900,9 | 992,7 | 1084,4 | 1184,5 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2011 г.) | % | 95,4 | 97,7 | 100,0 | 102,3 | 104,6 | 117,2 | 129,8 | 142,4 | 155,0 | 167,6 | 180,2 | 192,8 | 205,4 | 219,2 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 | 592,1 | 626,9 | 661,6 | 696,4 | 731,2 | 1009,5 | 1287,7 | 1565,9 | 1844,2 | 2122,4 | 1520,1 | 2094,0 | 2667,9 | 2470,2 |
| в т. ч .58,4% |
| от населения | тыс. м3 | 135,8 | 169,9 | 204,0 | 238,0 | 272,1 | 544,8 | 817,4 | 1090,1 | 1362,7 | 1635,4 | 1216,1 | 1778,4 | 2340,8 | 1976,2 |
| от предприятий | тыс. м3 | 456,3 | 457,0 | 457,7 | 458,4 | 459,1 | 464,7 | 470,3 | 475,9 | 481,5 | 487,0 | 304,0 | 315,6 | 327,1 | 494,0 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2011 г.) | % | 89,5 | 94,7 | 100,0 | 105,3 | 110,5 | 152,6 | 194,6 | 236,7 | 278,7 | 320,8 | 229,8 | 316,5 | 403,2 | 373,3 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | 68010,9 | 69346,7 | 70682,4 | 72018,2 | 73353,9 | 74689,6 | 76025,4 | 77361,1 | 78696,9 | 80032,6 | 81368,4 | 82894,9 | 84421,5 | 85948,0 |
| в т. ч .58,4% |
| населению | тыс. м3 | 64392,8 | 65072,0 | 65751,2 | 66430,4 | 67109,6 | 67788,8 | 68468,0 | 69147,2 | 69826,4 | 70505,6 | 71184,8 | 71961,1 | 72737,3 | 73513,6 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 3618,2 | 4274,7 | 4931,2 | 5587,8 | 6244,3 | 6900,8 | 7557,4 | 8213,9 | 8870,4 | 9527,0 | 10183,5 | 10933,8 | 11684,2 | 12434,5 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2011 г.) | % | 96,2 | 98,1 | 100,0 | 101,9 | 103,8 | 105,7 | 107,6 | 109,4 | 111,3 | 113,2 | 115,1 | 117,3 | 119,4 | 121,6 |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | тыс. м3 | 106,0 | 108,5 | 109,8 | 112,9 | 114,1 | 116,6 | 119,1 | 121,6 | 124,1 | 126,6 | 129,1 | 132,2 | 134,7 | 137,2 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | тыс. м3 | 90,1 | 92,2 | 93,3 | 96,0 | 97,0 | 99,1 | 101,3 | 103,4 | 105,5 | 107,6 | 109,7 | 112,4 | 114,5 | 116,6 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО прочим потребителям | тыс. м3 | 15,9 | 16,3 | 16,5 | 16,9 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2011 г.) | % | 96,1 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106,1 | 108,2 | 110,4 | 112,6 | 114,9 | 117,2 | 119,5 | 121,9 | 124,3 |

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Усть-Лабинском городском поселении представлена в таблице:

Таблица № 4.1.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

| Коммунальные услуги | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | 110,1% | 110,2% | 110,4% | 110,5% | 110,7% | 110,8% | 111,0% | 111,1% | 111,2% | 111,0% | 110,9% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | 14,5% | 14,7% | 14,9% | 15,1% | 15,3% | 15,4% | 15,5% | 15,7% | 15,8% | 15,8% | 15,7% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, включающих в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) |  | 15,0% | 15,2% | 15,4% | 15,5% | 15,7% | 15,8% | 16,0% | 16,1% | 16,0% | 16,0% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | 15,9% | 15,7% | 15,4% | 15,2% | 15,0% | 14,8% | 14,7% | 14,5% | 14,4% | 14,2% | 14,0% |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | 88,2% | 88,5% | 88,8% | 89,1% | 89,4% | 89,7% | 89,9% | 90,1% | 90,2% | 90,4% | 90,5% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по ПКР | 13,1% | 12,9% | 12,8% | 12,7% | 12,5% | 12,3% | 12,2% | 12,0% | 11,8% | 11,7% | 11,5% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

| Таблица № 4.2.1. Развитие системы электроснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |
| Располагаемая мощность ТП | мВт | 0,0 | 2,4 | 4,7 | 14,2 | 23,7 |
| Общая протяжённость сетей | км | 77,9 | 80,8 | 83,7 | 95,3 | 106,9 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 190475 | 192862 | 194119 | 215492 | 222829 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 31289 | 31449 | 30590 | 32760 | 33038 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 171599 | 173750 | 174882 | 194137 | 200746 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 140310 | 142301 | 144292 | 161377 | 167708 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 100221 | 101643 | 103066 | 115269 | 119791 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 40089 | 40658 | 41226 | 46108 | 47917 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 44683 | 45127 | 45570 | 47345 | 49509 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Таблица № 4.2.2. Развитие системы теплоснабжения |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |  |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 47,56 | 47,68 | 47,77 | 47,86 | 47,92 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 22,26 | 22,32 | 24,67 | 31,98 | 39,64 |  |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 46,8 | 46,8 | 51,6 | 66,8 | 82,7 |  |
| Общая протяженность сетей | км | 22,83 | 23,37 | 23,91 | 26,08 | 28,25 |  |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 22,83 | 19,57 | 15,98 | 8,89 | 0,00 |  |
| 1. Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 42,81 | 42,92 | 47,44 | 61,49 | 76,23 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,98 | 0,99 | 1,09 | 1,41 | 1,75 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 41,97 | 42,08 | 46,51 | 60,29 | 74,74 |  |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |  |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,2 | 5,99 | 5,78 | 4,95 | 4,31 |  |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 14,77 | 13,73 | 12,69 | 8,54 | 5,33 |  |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 41,97 | 42,08 | 46,51 | 60,29 | 74,74 |  |
| в т. ч. |  |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 36,80 | 36,87 | 40,01 | 49,29 | 59,07 |  |
| в т. ч. |  |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 19,52 | 19,56 | 21,23 | 26,15 | 31,34 |  |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 14298 | 14440 | 14582 | 15150 | 47034 |  |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 5,17 | 5,21 | 6,50 | 10,99 | 15,96 |  |
| в т. ч. |  |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 3,29 | 3,31 | 4,13 | 6,99 | 10,15 |  |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 1766 | 1777 | 2219 | 3752 | 5446 |  |
| Охват населения приборами учета горячей воды (индивидуальные приборы учета) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |

| Таблица № 4.2.2.1. Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |  |
| Централизованное теплоснабжение | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 155,7 | 156,5 | 157,0 | 158,7 | 160,4 | 162,1 | 163,8 | 154,1 |  |
| Жилой фонд | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 84,6 | 85,1 | 85,3 | 86,3 | 87,2 | 89,3 | 90,2 | 83,8 |  |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 48,3 | 48,5 | 48,7 | 49,2 | 49,7 | 48,6 | 49,1 | 47,8 |  |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,6 | 23,8 | 24,1 | 24,3 | 24,6 | 23,1 |  |
| Таблица № 4.2.2.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки |
| Год | Установленная тепловая мощность | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
|  | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2011 | 47,56 | 2,23 | 1,061 | 46,50 | 16,85 | 7,834 | 38,67 | 7,83 |
| 2012 | 47,56 | 2,23 | 1,061 | 46,50 | 15,81 | 7,351 | 39,15 | 7,35 |
| 2013 | 47,56 | 2,23 | 1,061 | 46,50 | 14,77 | 6,868 | 39,63 | 6,87 |
| 2014 | 47,68 | 2,23 | 1,063 | 46,62 | 13,73 | 6,401 | 40,22 | 6,40 |
| 2015 | 47,77 | 2,23 | 1,065 | 46,70 | 12,69 | 5,928 | 40,78 | 5,93 |
| 2016 | 47,79 | 2,23 | 1,066 | 46,73 | 11,65 | 5,446 | 41,28 | 5,45 |
| 2017 | 47,82 | 2,23 | 1,066 | 46,75 | 10,62 | 4,963 | 41,79 | 4,96 |
| 2018 | 47,84 | 2,23 | 1,067 | 46,77 | 9,58 | 4,480 | 42,29 | 4,48 |
| 2019 | 47,86 | 2,23 | 1,067 | 46,79 | 8,54 | 3,996 | 42,80 | 4,00 |
| 2020 | 47,88 | 2,23 | 1,068 | 46,81 | 7,47 | 3,497 | 43,32 | 3,50 |
| 2021 | 47,90 | 2,23 | 1,068 | 46,83 | 6,40 | 2,997 | 43,83 | 3,00 |
| 2022 | 47,92 | 2,23 | 1,069 | 46,85 | 5,33 | 2,497 | 44,35 | 2,50 |

Таблица № 4.2.2.3. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование | Длина участка, м | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества | Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | не выявлены бесхозяйные тепловые сети |
| Таблица № 4.2.3. Развитие системы водоснабжения |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоснабжения |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 6,980 | 8,211 | 9,442 | 14,365 | 18,170 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 99,74% | 95,82% | 91,89% | 76,19% | 64,06% |
| Общая протяжённость сетей | км | 153,5 | 168,6 | 183,7 | 244,0 | 290,6 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 99,8 | 92,1 | 84,4 | 53,7 | 29,9 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 2555,3 | 2813,9 | 3072,5 | 4106,8 | 4906,0 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 721,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 3277,3 | 3451,1 | 3624,8 | 4319,9 | 4857,0 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 1251,93 | 1181,5 | 1111,2 | 829,6 | 612,1 |
| Уровень потерь | % | 38,20 | 34,24 | 30,65 | 19,21 | 12,60 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 2025,4 | 2269,5 | 2513,7 | 3490,3 | 4244,9 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 1674,8 | 1827,2 | 1979,6 | 2589,3 | 3060,4 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 350,6 | 442,3 | 534,0 | 900,9 | 1184,5 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 38400 | 39384 | 40368 | 44304 | 47345 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 94,20% | 94,84% | 95,48% | 98,03% | 100,00% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета воды (общедомовые приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Охват населения приборами учета воды (индивидуальные приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет | да | да | да | да | да |
| Индикаторы надёжности системы водоснабжения |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры водозаборов | % | 80,00% | 70,00% | 60,00% | 20,00% | 0,00% |
| Фактический износ сетей систем водоснабжения | % | 80,00% | 70,00% | 60,00% | 20,00% | 0,00% |

| Таблица № 4.2.4. Развитие системы водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоотведения |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 2,04 | 2,8606 | 3,6812 | 5,85 | 9,5 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 30,06% | 31,20% | 32,34% | 24,88% | 40,43% |
| Общая протяжённость сетей | км | 32 | 32,7777 | 33,5554 | 24,04 | 39,07 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 4 | 3,56 | 3,12 | 0 | 0 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 731 | 923 | 1114 | 1520 | 2470,2 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 272 | 460 | 647 | 1216 | 1976,19 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 739 | 951 | 1163 | 1642 | 2667,85 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 739 | 951 | 1163 | 1642 | 2667,85 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 10000 | 12261 | 14521 | 18800 | 30550 |
| Индикаторы надёжности системы водоотведения |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Таблица № 4.2.5. Развитие системы газоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 73354 | 74690 | 76025 | 81368 | 85948 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 73354 | 74690 | 76025 | 81368 | 85948 |
| коммун.-быт. и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 6244 | 6901 | 7557 | 10184 | 12434 |
| населению | тыс. м3 | 67110 | 67789 | 68468 | 71185 | 73514 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 15877 | 16167 | 16456 | 17612 | 18603 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 96,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

## 4.3. Целевые показатели потребления населением Усть-Лабинского городского поселения каждого вида коммунального ресурса

Таблица № 4.3.1. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 257,0 | 258,2 | 259,4 | 260,6 | 261,7 | 262,8 | 263,9 | 264,9 | 266,0 | 267,0 | 284,0 | 283,4 | 282,9 | 282,3 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал / кв. м в год | 0,03510 | 0,03473 | 0,03436 | 0,03400 | 0,03365 | 0,03338 | 0,03585 | 0,03699 | 0,03756 | 0,04003 | 0,04244 | 0,04455 | 0,04659 | 0,04858 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал / чел. в год | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00017 | 0,00020 | 0,00023 | 0,00026 | 0,00029 | 0,00032 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0431 | 0,0436 | 0,0442 | 0,0448 | 0,0453 | 0,0503 | 0,0552 | 0,0599 | 0,0646 | 0,0692 | 0,0737 | 0,0777 | 0,0815 | 0,0857 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0138 | 0,0145 | 0,0151 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0224 | 0,0283 | 0,0340 | 0,0397 | 0,0453 | 0,0321 | 0,0436 | 0,0547 | 0,0499 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,132 | 0,133 | 0,134 | 0,136 | 0,137 | 0,138 | 0,139 | 0,140 | 0,141 | 0,142 | 0,143 | 0,144 | 0,144 | 0,145 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Усть-Лабинского городского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Усть-Лабинского городского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

| № п/п | Территория/категория/наименование проекта (группы проектов) | Стоимость, тыс.руб., без учёта НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Усть-Лабинское городское поселение | 2 909 606,61 |
| 1 | Обязательные проекты: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» (39 проектов) | 1 997 353,51 |
| 1.1 | Строительство:Котельная 22 (1п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 4 171,80 |
| 1.2 | Строительство:Котельная 24 (3п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 6 452,50 |
| 1.3 | Строительство:Котельная 25 (4п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 3 844,30 |
| 1.4 | Строительство:Котельная 28 (7п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 7 130,90 |
| 1.5 | Строительство:Котельная 29 (8п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 20 536,20 |
| 1.6 | Строительство:Котельная 30 (9п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 20 536,20 |
| 1.7 | Строительство:Котельная 31 (10п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 1 471,20 |
| 1.8 | Строительство:Котельная 32 (11п (замена СахЗавод)) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 8 813,70 |
| 1.9 | Строительство:Котельная 33 (12п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 7 130,90 |
| 1.10 | Строительство Т/С:Котельная 2 (93 квартал) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Коммунистическая 319 | 64 060,90 |
| 1.11 | Строительство Т/С:Котельная 3 (Южная) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Южная 2 | 17 292,00 |
| 1.12 | Строительство Т/С:Котельная 4 (Дом интернат) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Д.Бедного 80 | 1 625,10 |
| 1.13 | Строительство Т/С:Котельная 5 (Черёмушки) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Свердлова 61 | 20 126,10 |
| 1.14 | Строительство Т/С:Котельная 6 (РОСТО) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Октябрьская 84 | 15 790,20 |
| 1.15 | Строительство Т/С:Котельная 7 (Коллективная) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Коллективная 17 | 8 156,60 |
| 1.16 | Строительство Т/С:Котельная 8 (Краснофорштадская) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Краснофорштадская 17 | 3 058,40 |
| 1.17 | Строительство Т/С:Котельная 9 (д/с "Тополёк") Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Гагарина 99 | 3 270,00 |
| 1.18 | Строительство Т/С:Котельная 10 (МБОУ СОШ № 4) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Вокзальная 37 | 3 215,90 |
| 1.19 | Строительство Т/С:Котельная 11 (МБОУ СОШ № 6) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Энгельса 69 | 1 173,10 |
| 1.20 | Строительство Т/С:Котельная 12 (МБОУ СОШ № 36) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Ободовского 153 | 6 581,00 |
| 1.21 | Строительство Т/С:Котельная 13 (Центр МСР) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Красная 90 | 523,70 |
| 1.22 | Строительство Т/С:Котельная 14 (МБДОУ ДДУ № 16) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Рубина 30 | 455,30 |
| 1.23 | Строительство Т/С:Котельная 15 (Баня) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Гагарина 86 | 1 549,30 |
| 1.24 | Строительство Т/С:Котельная 16 (Ростелеком) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Лермонтова 2 | 395,80 |
| 1.25 | Строительство Т/С:Котельная 24 (3п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 254,10 |
| 1.26 | Строительство Т/С:Котельная 25 (4п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 598,80 |
| 1.27 | Строительство Т/С:Котельная 28 (7п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 3 206,20 |
| 1.28 | Строительство Т/С:Котельная 29 (8п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 29 370,80 |
| 1.29 | Строительство Т/С:Котельная 30 (9п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 16 980,90 |
| 1.30 | Строительство Т/С:Котельная 31 (10п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 93,50 |
| 1.31 | Строительство Т/С:Котельная 32 (11п (замена СахЗавод)) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 36 846,70 |
| 1.32 | Строительство Т/С:Котельная 33 (12п) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск | 7 713,70 |
| 1.33 | Строительство сетей водоснабжения | 88 030,00 |
| 1.34 | Строительство КНС | 41 620,00 |
| 1.35 | Строительство сетей канализации | 938 780,29 |
| 1.36 | Строительство сетей водоотведения | 422 451,20 |
| 1.37 | Энергоснабжение: реконструкция и строительство ТП и ВЛ | 116 420,00 |
| 1.38 | Газоснабжение: строительство газопровода и ПРГ | 13 827,11 |
| 1.39 | Сбор и вывоз ТБО: строительство и обустройство объектов, приобретение машин и оборудования | 53 799,11 |
| 2 | Эффективные проекты: реконструкция котельных, автоматизация котельных (16 проектов) | 111 831,80 |
| 2.1 | Реконструкция: Котельная 1 (75 квартал (+ЦРБ)) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Пролетарская 6 | 19 280,40 |
| 2.2 | Реконструкция:Котельная 2 (93 квартал) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Коммунистическая 319 | 14 015,90 |
| 2.3 | Реконструкция:Котельная 3 (Южная) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Южная 2 | 11 882,50 |
| 2.4 | Реконструкция:Котельная 4 (Дом интернат) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Д.Бедного 80 | 13 219,70 |
| 2.5 | Реконструкция:Котельная 5 (Черёмушки) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Свердлова 61 | 7 956,70 |
| 2.6 | Реконструкция:Котельная 6 (РОСТО) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Октябрьская 84 | 6 802,30 |
| 2.7 | Реконструкция:Котельная 7 (Коллективная) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Коллективная 17 | 6 452,50 |
| 2.8 | Реконструкция:Котельная 8 (Краснофорштадская) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Краснофорштадская 17 | 3 599,00 |
| 2.9 | Реконструкция:Котельная 9 (д/с "Тополёк") Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Гагарина 99 | 3 158,20 |
| 2.10 | Реконструкция:Котельная 10 (МБОУ СОШ № 4) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Вокзальная 37 | 3 599,00 |
| 2.11 | Реконструкция:Котельная 11 (МБОУ СОШ № 6) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Энгельса 69 | 3 844,30 |
| 2.12 | Реконструкция:Котельная 12 (МБОУ СОШ № 36) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Ободовского 153 | 4 615,40 |
| 2.13 | Реконструкция:Котельная 13 (Центр МСР) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Красная 90 | 3 158,20 |
| 2.14 | Реконструкция:Котельная 14 (МБДОУ ДДУ № 16) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Рубина 30 | 2 474,10 |
| 2.15 | Реконструкция:Котельная 15 (Баня) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Гагарина 86 | 4 615,40 |
| 2.16 | Реконструкция:Котельная 16 (Ростелеком) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Лермонтова 2 | 3 158,20 |
| 3 | Условно-эффективные проекты: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения (5 проектов) | 800 421,30 |
| 3.1 | Реконстр.Т/С: Котельная 1 (75 квартал (+ЦРБ)) Усть Лабинское ГП г Усть Лабинск ул Пролетарская 6 | 54 451,30 |
| 3.2 | Реконструкция сущ. водозаборов | 123 600,00 |
| 3.3 | Реконструкция сетей водоснабжения | 236 520,00 |
| 3.4 | Реконструкция сетей водоотведения | 288 320,00 |
| 3.5 | Реконструкция КНС | 97 530,00 |

Таблица № 5.1. Свод инвестиционных проектов

в ценах 2012 г., тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» | 1997354 | 279629 | 259656 | 239682 | 219709 | 203730 | 195741 | 179762 | 159788 | 139815 | 119841 |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция котельных, автоматизация котельных | 111832 | 15656 | 14538 | 13420 | 12301 | 11407 | 10960 | 10065 | 8947 | 7828 | 6710 |
| УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 800421 | 112059 | 104055 | 96051 | 88046 | 81643 | 78441 | 72038 | 64034 | 56029 | 48025 |
| ИТОГО: | 2909607 | 407345 | 378249 | 349153 | 320057 | 296780 | 285141 | 261865 | 232769 | 203672 | 174576 |
| в т. ч. |
| Бюджетные средства | 1571188 | 293288 | 257209 | 219966 | 188833 | 160261 | 131165 | 107364 | 79141 | 65175 | 47136 |
| Привлеченные средства | 1338419 | 114057 | 121040 | 129187 | 131223 | 136519 | 153976 | 154500 | 153627 | 138497 | 127441 |

Таблица № 5.2. Свод инвестиционных проектов

с учетом инфляционных процессов, тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» | 2532132 | 297526 | 292295 | 283306 | 271643 | 262469 | 261756 | 248798 | 227794 | 205296 | 181249 |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция котельных, автоматизация котельных | 141774 | 16658 | 16366 | 15862 | 15209 | 14696 | 14656 | 13930 | 12754 | 11495 | 10148 |
| УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 1014729 | 119231 | 117135 | 113532 | 108859 | 105182 | 104896 | 99703 | 91286 | 82271 | 72634 |
| ИТОГО: | 3688634 | 433415 | 425796 | 412700 | 395711 | 382347 | 381308 | 362431 | 331835 | 299061 | 264030 |
| в т. ч. |
| Бюджетные средства | 1905348 | 312059 | 289541 | 260001 | 233469 | 206467 | 175402 | 148597 | 112824 | 95700 | 71288 |
| Привлеченные средства | 1783286 | 121356 | 136255 | 152699 | 162241 | 175880 | 205906 | 213834 | 219011 | 203362 | 192742 |

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в томах 1-6 Обосновывающих материалов.

«Программой повышения энергетической эффективности на территории Усть-Лабинского района на 2011-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 210 от 07.02.2011 г., предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

| Таблица № 5.3. Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
| --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Потери тепловой энергии | % | 14,77 | 13,73 | 12,69 | 11,65 | 10,62 | 9,58 | 8,54 | 7,47 | 6,40 | 5,33 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. | 1847,90 | 2427,22 | 3479,00 | 4662,46 | 6029,98 | 8131,88 | 10729,96 | 13845,24 | 17538,10 | 21793,88 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. куб. м | 945,81 | 1147,40 | 1517,77 | 1889,65 | 2278,35 | 2885,05 | 3570,60 | 4294,50 | 5017,80 | 5636,54 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. руб. | 1659,31 | 1944,75 | 2488,15 | 2999,45 | 3505,16 | 4306,04 | 5174,78 | 6048,59 | 6873,70 | 7515,39 |
| Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии | руб./Гкал | 83,57 | 103,89 | 128,29 | 156,57 | 188,96 | 224,61 | 263,81 | 305,11 | 348,17 | 392,16 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 3507,20 | 4371,97 | 5967,15 | 7661,91 | 9535,14 | 12437,92 | 15904,74 | 19893,83 | 24411,79 | 29309,27 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Уровень потерь | % | 38,20 | 34,24 | 30,65 | 27,79 | 24,93 | 22,07 | 19,21 | 17,03 | 14,85 | 12,60 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб. | 4612,8 | 5439,7 | 6486,5 | 7831,9 | 9359,5 | 10982,8 | 12700,1 | 15062,4 | 17759,6 | 20905,1 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 8896,4 | 9687,9 | 10607,9 | 11259,5 | 10375,8 | 9151,6 | 8153,9 | 7695,1 | 7206,8 | 6205,5 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению | тыс. руб. | 13509,2 | 15127,6 | 17094,4 | 19091,5 | 19735,2 | 20134,4 | 20854,0 | 22757,6 | 24966,4 | 27110,6 |
| Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. | 17016,36 | 19499,61 | 23061,58 | 26753,38 | 29270,37 | 32572,32 | 36758,78 | 42651,41 | 49378,19 | 56419,84 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2012 г.

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

В разделе 13 «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов проанализирована ситуация и сделан вывод, что собственные средства предприятий (амортизационные отчисления и надбавка к тарифам на коммунальные услуги и прибыли предприятий коммунального комплекса) в Усть-Лабинском городском поселении в настоящее время не могут являться источниками финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО и системы электроснабжения (в части муниципальной собственности).

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в городском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тарифы на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры в Программе не рассматривались, т.к. они не были установлены органом местного самоуправления.

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Усть-Лабинского городского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Усть-Лабинского городского поселения, Собранием депутатов Усть-Лабинского городского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

# Text boxes

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф ОАО «Водопровод» | за 1 куб.м., с НДС | 24,59 | 24,59 | 26,05 / 27,51 | 27,51 / 30,30 |
| Тариф ОАО «Агрообъединение «Кубань» | за 1 куб.м., с НДС | 9,00 | 9,00 | 9,53 / 10,04 | 10,04 / 11,06 |
| Тариф ЗАО «Сахарный завод «Свобода» | за 1 куб.м., с НДС |  | 5,76 | 5,76 / 5,76 | 5,11 / 5,11 |
| Тариф ЗАО «Усть – Лабинский эфирно-маслоэкстракцион-ный комбинат «Флорентина» | за 1 куб.м., с НДС | 6,18 | 6,18 | 6,40 / 6,40 | 6,40 / 6,99 |
| Тариф ОАО «РЖД» | за 1 куб.м., с НДС | 16,26 | 16,26 | 16,41 / 16,41 | 15,17 / 15,17 |
| Тариф ОАО «Славянка» филиал «Краснодарский» | за 1 куб.м., с НДС |  |  |  | 42,39 / 42,39 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.11.2010 № 14/2010-жкх | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: от 25.11.2011 № 26/2011-окк; от 29.11.2011 №31/2011-окк | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: от 25.11.2011 № 26/2011-окк; от 29.11.2011 №31/2011-окк | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: от 29.11.12 № 40/2012-окк; от 30.11.12 № 41/2012-окк; от 27.11.12 № 36/2012-окк; от 07.11.12 № 32/2012-окк. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф ОАО «ОСК» | за 1 куб.м., с НДС | 48,71 | 48,71 | 51,63 / 54,50 | 54,50 / 59,86 |
| Тариф ОАО «Славянка» филиал «Краснодарский» | за 1 куб.м., с НДС |  |  |  | 19,55 / 19,55 |
| Тариф ЗАО «Сахарный завод «Свобода» | за 1 куб.м., с НДС | 19,52 | 19,52 | 19,52 / 19,52 | 11,87 / 11,87 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.11.2010 г. №14/2010-окк; Решение совета Усть – Лабинского ГП Усть – Лабинского района от 25.11.08 №20 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: от 25.11.2011 г. №26/2011-окк; от 29.11.2011 г. № 31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: от 26.11.2012г. №35/2012-окк; от 07.11.2012 №32/2012-окк; от 29.11.2012г. № 40/2012-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |